WARUNKI TECHNICZNE – STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW

§1

- Sprzedawca jest obowiązany do realizacji dostaw energii cieplnej zgodnie z przyjętym zapotrzebowaniem.

- Odbiorca przedstawia w zał. nr 1 charakterystykę techniczno-eksploatacyjną administrowanych obiektów, przy czym zwiększenie lub zmniejszenie zapotrzebowania ciepła winno być zgłoszone przez Odbiorcę na piśmie najpóźniej do dnia 31 sierpnia danego roku na rok następny, bądź w szczególnym przypadku po uzyskaniu akceptacji Sprzedawcy. Zmiana mocy zamówionej o ±10% wymaga udokumentowania. Zasady ustalania mocy zamówionej zawarto w załączniku nr 4.

- Skutki prawne wynikające z nieprawidłowych deklaracji zawartych w zał. nr 1 obciążają  Odbiorcę.

- Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła odbywa się na pisemny wniosek Odbiorcy złożony w dzień roboczy w godzinach od 7.00 do 15.00 i powinno nastąpić nie później niż:

4.1.  W przypadku węzłów indywidualnych:

- w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę, jeżeli węzeł cieplny jest wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji dostawy ciepła,

- w ciągu 36 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę, jeżeli węzeł cieplny nie został wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji dostawy ciepła.

4.2.  W przypadku węzłów grupowych – o ile wystąpią techniczne możliwości:

- w ciągu 12 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę, jeżeli węzeł cieplny jest

wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji dostawy ciepła,

- w ciągu 36 godzin od złożenia wniosku przez Odbiorcę, jeżeli węzeł cieplny nie

został wyposażony w urządzenia automatycznej regulacji dostawy ciepła.

4.3.  Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła w sytuacjach awaryjnych odbywa się na

pisemny wniosek Odbiorcy będzie wykonywany niezwłocznie bez względu na porę jego

wpływu.

4.4. Pierwsze zlecenie dotyczące rozpoczęcia lub przerwania dostawy ciepła w danym roku

do wskazanych przez Odbiorcę obiektów odbywa się na koszt Sprzedawcy.

Za każde dodatkowe w danym roku zlecenie Odbiorcy dotyczące przerwania lub

rozpoczęcia dostawy energii cieplnej do wskazanych przez Odbiorcę

obiektów, Sprzedawca będzie pobierał opłatę wynikającą z indywidualnej kalkulacji

kosztów.

5. Upoważnieni pracownicy Sprzedawcy wykonują kontrole układów pomiarowych,

dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. ( Dz.U. Nr 75 z 2000r. poz. 866)

Po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi Sprzedawcy przysługuje prawo:

- wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, gdzie przeprowadzana jest  kontrola,

- przeprowadzania w ramach kontroli niezbędnych przeglądów urządzeń ,a także prowadzenia prac związanych z ich eksploatacją lub naprawą oraz dokonywania badań pomiarów .

5.1. Odbiorca zobowiązuje się do umożliwienia obsługi eksploatacyjnej sieci przesyłowej lub         węzła pracownikom Sprzedawcy bez jakichkolwiek przeszkód i przez cały okres czasu,       w którym Sprzedawca dostarcza energię cieplną do obsługiwanych obiektów.

6. Granicę pomiędzy siecią przesyłową a węzłem cieplnym stanowią pierwsze zawory

odcinające od strony sieci. Granicę pomiędzy węzłem cieplnym a instalacją stanowią

zawory przed rozdzielaczami instalacji, przy czym zamknięte naczynie wzbiorcze stanowi

integralną część instalacji. Za stan techniczny sieci przesyłowej, węzła cieplnego i instalacji

odpowiada ich właściciel. Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie energii cieplnej jeśli

stan techniczny sieci przesyłowej, urządzeń węzła cieplnego bądź instalacji stwarza

zagrożenie bezpiecznej ich eksploatacji.

7. Granicę eksploatacji ustala się w następujący sposób:

  - dla Odbiorców zaliczanych do I grupy – granicę stanowią pierwsze zawory

odcinające węzeł cieplny od sieci przesyłowej,

  - dla Odbiorców zaliczanych do II grupy – granicę stanowią pierwsze zawory przed

rozdzielaczami instalacji wewnętrznej w węźle cieplnym,

  - dla Odbiorców zaliczanych do III grupy – granicę stanowią pierwsze zawory

odcinające przed rozdzielaczami instalacji zewnętrznej węzła grupowego,

7.4.      dla Odbiorców zaliczanych do IV grupy – granicę stanowią:

- pierwsze zawory odcinające przed rozdzielaczami instalacji zewnętrznej węzła

grupowego w przypadku ciepłej wody użytkowej,

- pierwsze zawory od strony instalacji wewnętrznej w rozdzielni ciepła budynku lub wg szczegółowych ustaleń w przypadku centralnego ogrzewania,

8. Układ pomiarowy służący do rozliczeń między Sprzedawcą i Odbiorcą ciepła musi być

zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, a jego wielkość, sposób montażu oraz

parametry techniczne muszą odpowiadać wydanym przez Sprzedawcę warunkom

technicznym. Za stan techniczny, przegląd i legalizację odpowiada właściciel układu

pomiarowego.

§2

# Obowiązki Sprzedawcy energii cieplnej

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć do punktu rozliczeniowego ciepła Odbiorcy

energię cieplną w postaci gorącej wody o parametrach zapewniających uzyskanie

zamówionej mocy cieplnej, a w przypadku ciepłej wody użytkowej wodę o temperaturze

nie niższej niż 50°C oraz przepływ cyrkulacji poziomej w wielkości zgodnej z danymi

zawartymi w zał. Nr 1 do umowy .

  - Dopuszczalne odchylenie parametrów technicznych dostawy ciepła nie może być

większe niż ±10%.

1.2.      Sprawdzenie zgodności parametrów technicznych odbywa się na podstawie wielkości

średniodobowych.

  - Żądanie Odbiorcy dokonania sprawdzenia parametrów technicznych dostawy ciepła musi być złożone w formie pisemnej.

  - Zasadność zgłoszonych przez Odbiorcę zastrzeżeń do parametrów technicznych dostawy ciepła potwierdzana jest na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowych w trzech kolejnych dobach od dnia wpływu zastrzeżenia.

  - Protokoły sporządzane podczas kontroli stanowią podstawę do udzielenia ewentualnych bonifikat i upustów.

- Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać na życzenie Odbiorcy wykres regulacyjny służący        do sterowania automatyki węzła cieplnego.

2.1.  Sprzedawca na pisemny wniosek Odbiorcy może dokonywać korekty w wykresie

regulacyjnym, o ile występują warunki techniczne pozwalające na taką korektę.

2.2.  Korekta wykresu regulacyjnego odbywa się nie później niż 3 dni robocze od daty

wpłynięcia wniosku Odbiorcy.

- Planowane przerwy w dostarczaniu ciepła w okresie letnim nie mogą przekroczyć 14 dni, a Odbiorca musi być powiadomiony o terminach tych przerw pisemnie, z 14-dniowym wyprzedzeniem.

- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Odbiorcy za skutki wynikające z wstrzymania lub ograniczenia dostawy energii cieplnej w związku z :

- powstałymi awariami

- brakiem właściwego ciśnienia zimnej wody

- planowanych przerw

- celowym stosowaniem zaniżeń dziennych i nocnych , dławieniem dostawy ciepła przez regulatory pogodowe i termoregulatory grzejnikowe użytkowane przez Odbiorcę

- wystąpieniem temperatury zewnętrznej niższej od obliczeniowej (-16°C) pod warunkiem zachowania ciągłości dostawy energii cieplnej

- Sprzedawca nie odpowiada za nie dotrzymanie właściwych parametrów energii cieplnej        przesłanej do Odbiorcy sieciami nie będącymi własnością Sprzedawcy

- Sprzedawca nie odpowiada za niewłaściwe parametry jakościowe ciepłej wody użytkowej spowodowane zakłóceniami w pracy sieci i instalacji wodociągowej.

- Udzielenie informacji na żądanie Odbiorcy następuje w ciągu:

- 12 godzin - w przypadku informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,

- 7 dni - w przypadku informacji pisemnych o  przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła

7.1. Udzielenie odpowiedzi na interwencje, skargi i zażalenia Odbiorcy następuje w ciągu :

- 12 godzin - w przypadku informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje l skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,

- 14 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia Odbiorcy składane na piśmie oraz odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają dodatkowych analiz,

- 30 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia Odbiorcy składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

- Sprzedawca umożliwia Odbiorcy dostęp do układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz wgląd do dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczone Odbiorcy ciepło jak  również umożliwia przeprowadzenie kontroli prawidłowości wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego.

§3

# Obowiązki Odbiorcy energii cieplnej

Odbiorca zobowiązany jest do:

- Wykonania na własny koszt, przed rozpoczęciem dostawy energii cieplnej, regulacji

instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w obiekcie przez

nastawienie zaworów regulacyjnych oraz bieżącego konserwowania i utrzymywania

właściwego stanu  technicznego instalacji wewnętrznej.

- Uzgadniania z zainteresowanymi stronami zmian warunków dostarczania ciepła, a w szczególności zmian wymagających przystosowania sieci, instalacji bądź urządzeń do nowych warunków.

- Dostosowania, w ustalonych terminach, instalacji odbiorczych do zmienionych warunków dostarczania ciepła, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem.

- Użytkowania ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy sprzedaży ciepła oraz terminowego regulowania opłat i należności.

- Utrzymania nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowej eksploatacji sieci ciepłowniczej, przeprowadzonej przez teren tej nieruchomości.

- Zabezpieczenia przed uszkodzeniem i dostępem osób nie upoważnionych do założonych przez Sprzedawcę plomb w węźle cieplnym i instalacji odbiorczej, zwłaszcza w układzie pomiarowo-rozliczeniowym.

- Niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-rozliczeniowym lub innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość rozliczeń, a także o stwierdzonych przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu ciepła .

- Odbiorca nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie urządzeń pomiarowych, regulacyjnych i armatury stanowiących elementy przyłącza do węzłów cieplnych lub instalacji odbiorczych w obiektach tego Odbiorcy, a także pokrywa inne koszty związane z utrzymaniem tych pomieszczeń lub miejsc i zainstalowanych urządzeń, o ile umowa nie stanowi  inaczej .

§4

## Wstrzymanie dostawy ciepła

Wstrzymanie dostawy ciepła może nastąpić w przypadku gdy Odbiorca:

- Pobiera ciepło bez zawarcia umowy sprzedaży ciepła.

- Samowolnie dokona zmian w instalacji odbiorczej, powodujących zwiększony pobór ciepła lub pogorszenie warunków dostarczania ciepła do innych Odbiorców.

- Pobiera ciepło z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub dokona w tym układzie zmian zniekształcających wyniki pomiarów i rozliczeń.

- Uniemożliwia wstęp upoważnionym pracownikom Sprzedawcy, wraz z niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacji i naprawą urządzeń stanowiących własność przedsiębiorstwa oraz badań, pomiarów lub kontroli, w tym także kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymywania warunków umowy i warunków rozliczeń.

- Zalega z zapłatą należności za dostarczone ciepło, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

- Wstrzymanie dostawy ciepła może nastąpić niezwłocznie po telefonicznym       zawiadomieniu Odbiorcy w warunkach stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia i       środowiska lub zagrożenia w pracy źródła ciepła , sieci ciepłowniczej lub węzła, a w        ogólności gdy:

- z powodu wystąpienia awarii w źródle, sieci ciepłowniczej nie ma innych możliwości dostarczenia ciepła do odbiorców,

- dalsze funkcjonowanie przyłącza, węzła cieplnego lub instalacji odbiorczej stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

- węzły cieplne i instalacje odbiorcze oraz zasilane z nich urządzenia są użytkowane przez Odbiorcę w sposób powodujący zakłócenia w pracy źródeł ciepła lub sieci ciepłowniczej.

§5

Rezygnacja z dostawy ciepła

1.  Wypowiedzenie umowy, a tym samym rezygnacja z dostawy ciepła odbywa się w

terminach określonych w umowie sprzedaży ciepła.

- Sposób odłączenia Odbiorcy określą warunki techniczne wydane przez Sprzedawcę

na podstawie uwarunkowań prawnych i szczegółowych ustaleń .

3.  Odbiorca dokonuje odłączenia zgodnie z wydanymi warunkami i na własny koszt.

§6

Zabrania się:

- pobierania wody z sieci cieplnej centralnego ogrzewania do celów innych niż ogrzewanie,

- nieuzasadnionego i bez powiadomienia rejonu eksploatacji Sprzedawcy spuszczenia wody z instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania lub zerwania plomb,

- samowolnego usuwania kryz dławiących lub powiększania ich średnicy

- zmiany nastaw zaworów regulacyjnych powyżej wartości określonej przez Sprzedawcę jako maksymalne,

- podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania podgrzewaczy wody ciepłej.

Naruszenie przez Odbiorcę któregokolwiek z powyższych zakazów stwarza Sprzedawcy prawo odstąpienia od umowy oraz żądania odszkodowania pieniężnego w granicach poniesionej szkody.

SPRZEDAWCA:								ODBIORCA: